Kondensatoren:

|  | ( Schaltzeichen Beispiel ( |  |
| --- | --- | --- |

Funktion:

Kondensatoren laden sich auf die anliegende Spannung auf und speichern sie eine gewisse Zeit. Wenn der Kondensator ganz aufgeladen ist, nimmt er keinen Strom mehr auf, er sperrt dann den Stromfluss. Wird ein Kondensator direkt oder über einen Widerstand mit einem Verbraucher verbunden, so fließt die gespeicherte Ladung ab.

Das „Fassungsvermögen“ des Kondensators für „Elektrizität“ wird Kapazität genannt. Mann schreibt dafür abgekürzt C. Die Kapazität wird in der Einheit Farad (F) angegeben.

1 Mikrofarad	1μF	=	0,000 001 F

1 Nanofarad	1nF	=	0,000 000 001 F

1 Picofarad	1pF	=	0,000 000 000 001 F

Das RC-Glied:

Das Aufladen oder Entladen eines Kondensators ohne Wider- 
stand ähnelt einem Kurzschluss. Durch Vorschaltung eines Wider-
standes kann die Auflade- und Entladezeit verzögert werden.

Faustformel für die Lade- oder Entladezeit t eines 
RC-Glieds:              t  ≈  5 · R · C

Elektrolyt - Kondensatoren (Elko):

|  | ( Schaltzeichen Beispiel ( |  |
| --- | --- | --- |

Funktion:

Elektrolyt-Kondensatoren verhalten sich prinzipiell wie normale Kondensatoren. Aufgrund des Elektrolyten als Dielektrikum (Isolierstoff zwischen den Platten) können sie bei gleichem Raumbedarf mehr Ladung speichern. Sie müssen richtig gepolt in die Schaltung eingelötet werden! Die Pole sind auf das Bauteil gedruckt.

Bei Falschpolung werden Elektrolytkondensatoren zerstört!

Kondensatoren:

|  | ( Schaltzeichen Beispiel ( |  |
| --- | --- | --- |

Funktion:

Kondensatoren laden sich auf die anliegende Spannung auf und speichern sie eine gewisse Zeit. Wenn der Kondensator ganz aufgeladen ist, nimmt er keinen Strom mehr auf, er sperrt dann den Stromfluss. Wird ein Kondensator direkt oder über einen Widerstand mit einem Verbraucher verbunden, so fließt die gespeicherte Ladung ab.

Das „Fassungsvermögen“ des Kondensators für „Elektrizität“ wird Kapazität genannt. Mann schreibt dafür abgekürzt C. Die Kapazität wird in der Einheit Farad (F) angegeben.

1 Mikrofarad	1μF	=	0,000 001 F

1 Nanofarad	1nF	=	0,000 000 001 F

1 Picofarad	1pF	=	0,000 000 000 001 F

Das RC-Glied:

Das Aufladen oder Entladen eines Kondensators ohne Wider- 
stand ähnelt einem Kurzschluss. Durch Vorschaltung eines Wider-
standes kann die Auflade- und Entladezeit verzögert werden.

Faustformel für die Lade- oder Entladezeit t eines 
RC-Glieds:              t  ≈  5 · R · C

Elektrolyt - Kondensatoren (Elko):

|  | ( Schaltzeichen Beispiel ( |  |
| --- | --- | --- |

Funktion:

Elektrolyt-Kondensatoren verhalten sich prinzipiell wie normale Kondensatoren. Aufgrund des Elektrolyten als Dielektrikum (Isolierstoff zwischen den Platten) können sie bei gleichem Raumbedarf mehr Ladung speichern. Sie müssen richtig gepolt in die Schaltung eingelötet werden! Die Pole sind auf das Bauteil gedruckt.

Bei Falschpolung werden Elektrolytkondensatoren zerstört!

# Text boxes

(( Physik)

(( Physik)