| Gertrud-Luckner-Realschule | Schüler |
| --- | --- |
| Klasse | Thema Metallverarbeitung 2 | Datum |

Körnen:	Durch Körnen eines Werkstückes mit dem ___________ werden Bohrpunkte dauerhaft sichtbar gemacht. Außerdem wird der Bohrer durch das Ankörnen geführt (( genaue Bohrung).

Bohren:	Um möglichst exakte ________________ zu erzeugen, sollten folgende Arbeitsschritte beim Bohren beachtet werden.

Sicherheitsvorschriften beim Bohren beachten !!!

# Text boxes

Langes Haar durch Kopfschutz sichern!

Enganliegende Kleidung – insbesondere Ärmel – tragen!

Anriss mit Körner

Bewegungen des Bohrwerkzeuges

Anbohren

Durchbohren

Bohrer ansetzen

Bei Bearbeitung spröder Werkstoffe Schutzbrille tragen!

Das Material durch Fest-spannvorrichtungen sichern! (Maschinenschraubstock)

Körnen

Maschinenschraubstock