- In der E - Technik unterscheiden wir 3 elektrische Größen.

- Rechne in die andere Einheit um:
0,020 A 	= ________ mA 	5600 Ω 	= _______ kΩ
0,0001 A 	= ________ mA 	1250000 Ω 	= _______ MΩ
45 mA 	= ________ A 	0,033 kΩ 	= _______ Ω
0,06 V 	= ________ mV 	0,015 MΩ 	= _______ Ω

- Das Ohmsche Gesetz besagt:
a) I = R : U
b) U = I · R
c) R = U · I
d) I = U : R

- Was bedeuten die Farbringe bei einem Kohleschicht-Widerstand ?

- Bestimme den Wert folgender Widerstände mit den Farbringen
a) braun / grün / braun / silber
b) rot / violett / orange / gold
c) gelb / blau / gelb / rot

- Was ist ein Potentiometer ?   
( Schaltzeichen

- Was ist ein LDR ?
a) Schaltzeichen
b) Wo wird er eingesetzt ?

- Was ist ein NTC ?
a) Schaltzeichen
b) Wo wird er eingesetzt ?

- Wir unterscheiden 2 Typen von Vielfachmessinstrumenten !

- Wie misst man mit dem Vielfachmessgerät 
a) Widerstände
b) Spannungen
c) Ströme

- Wir unterscheiden in der E – Technik zwei Grundschaltungen.
Wie unterscheiden sie sich ?

- Ein Lämpchen mit den Daten 0,2 A / 4 V soll an eine Spannungsquelle mit 9 V angeschlossen werden.
Berechne den Vorwiderstand Rv !
Zeichne vorher den Schaltplan.

- Wir unterscheiden verschiedene Arten von Widerständen !

- Was versteht man unter der Belastbarkeit von Widerständen ?

- Beschreibe die Funktion einer Diode !
Schaltzeichen ?

- Wie unterscheidet sich eine Germanium – Diode von einer Silizium - Diode ?

- Nenne die wichtigsten Eigenschaften einer Leuchtdiode LED

- Erkläre die Wirkungsweise eines Kondensators !
Schaltzeichen

- Was ist ein RC-Glied ?
Zeichne die Lade- und Entladekurve !

- Wozu werden Elkos verwendet ?

- Zeichne das Schaltbild eines NPN - Transistors.
Wie heißen die Anschlüsse ?

- Vergleiche den NPN – Transistor mit dem Diodenmodell.

- Ergänze die Transistorgrundschaltung zu einem „Heißmelder“

- Ergänze die Transistorgrundschaltung zu einer „Ausschaltverzögerung“

- Was ist eine Darlingtonschaltung ?

- Was versteht man unter dem Verstärkungsfaktor B ?

- Beschreibe den Aufbau und die Funktion einer Solarzelle!

- Wie muss man Solarzellen zusammenschalten, um
a) eine höhere Spannung,
b) einen höheren Strom zu erzielen ?

- Auf welche Weise lässt sich der Wert eines Widerstandes ermitteln ?

- Wie misst man mit einem Ohmmeter den Wert eines Widerstandes ?

- Auf welche Weise lässt sich der Strom bestimmen, der durch einen in eine Schaltung eingebauten Widerstand fließt ?

- Wie lässt sich feststellen, ob ein NPN-Transistor funktioniert ?

- Wie kann man die Leiterbahnen einer Platine auf Leitfähigkeit prüfen ?

- Wie kann man eine Diode auf ihr Sperrverhalten prüfen ?

- Auf welche Weise kann man die Funktion eines eingebauten NPN-Transistors mit Hilfe des Messgeräts prüfen ?

- Was ist ein Netzgerät ?

- Beschreibe den Aufbau eines Brückengleichrichters !
( Schaltplan )