| SÄGEN - ÜBERSICHT (Handsägen für die Holzverarbeitung) |
| --- |
| Name, Bezeichnung | Art | Blatt-größe | Zahnung | Zahn-teilung | Verwendung, Einsatz |
| Freispannsäge (Zugsäge) | unge-spannt | 1100-1300mm | auf Zug | ca. 10-15mm | zum Fällen oder Ablängen von Stämmen. (Zweimannbedienung) |
| Bügelsäge | Spann-säge, breites Blatt | 700-800mm | auf Zug und Stoß | 5-7mm | für Rundholzquerschnitte (Waldbügelsägen) |
| Gestellsäge (Absetzsäge) | Spann- säge, breites Blatt | 700- 800mm | schwach auf Stoß | 2,5mm | zum genauen Ablängen, zum Ausschneiden von Zinken (sauber und maßgenau) |
| Fuchsschwanz mit Rücken | unge-spannt | 300mm | schwach auf Stoß | 3-5mm | zum Zerteilen großer Bretter und Platten |
| Fuchsschwanz ohne Rücken | unge- spannt | 300mm | schwach auf Stoß | 3-5mm | wie zuvor, wenn Rücken hinderlich |
| Feinsäge mit Rücken | unge- spannt | 200mm lang 63mm breit | schwach auf Stoß | 1,5mm | für feine und gerade Schnitte; vielseitig verwendbar. |
| Stichsäge Lochsäge | unge- spannt | 150mm | schwach auf Stoß | 3-5mm | zum Herstellen krummliniger Ausschnitte, Löcher |
| Dekupiersäge (Puksäge) | gespannt | 150mm | auf Zug | x | zum Sägen dünner Leisten und Rundstäbchen (Puksäge) zusätzlich für gekrümmte Sägeschnitte (Dekupiersäge) |
| Laubsäge | gespannt | Bogen: 300mm Blatt: 120mm | auf Zug | x | zum Ausführen gekrümmter, feiner Sägeschnitte |
| Gehrungssäge | gespannt | 500mm | auf Stoß | 2mm | zum präzisen Schneiden von Gehrungen (z.B. an Bilderrahmen) Winkel einstellbar: 45°-90° |

Sägen

Sägen werden zum Trennen benutzt, sie sind Trennwerkzeuge. 
Weil dabei Späne entstehen, nennt man sie auch spanende Werkzeuge.

Zahnteilung:

Unter Zahnteilung versteht man den Abstand der Zähne voneinander.

Zahnung:

- Säge arbeitet auf Stoß: die Zähne zeigen vom Griff weg

- Säge arbeitet auf Zug: die Zähne zeigen zum Griff

- Säge arbeitet beiderseits wirkend: der Schnittwinkel beträgt 120°

Wissenswertes von der Säge und vom Sägen:

- Die Zähne der meisten Sägen arbeiten auf Stoß, also bei der Vorwärtsbewegung und laufen „leer“ zurück. Beim Einspannen von Sägeblättern muss man auf die richtige Schneiderichtung der Zähne achten.

- Die meisten Sägen sind geschränkt, d.h. die Zähne stehen abwechselnd einmal nach links und dann nach rechts vom Sägeblatt heraus. (Metallsägeblätter sind vorwiegend gewellt)
→ Warum ist das so? Denke an die Breite der Schnittlinie!

- Es darf nie mit zu festem Druck gesägt werden. Die Säge verhakt sich sonst oder sie „läuft aus“, d.h. sie hält nicht die Sägerichtung.

- Gesägt werden soll neben dem Riss und nicht auf dem Riss! Der Schnitt liegt auf der Abfallseite des Werkstückes.

- Beim Ansägen Schnitte mit Rückwärtsbewegung der Säge beginnen; bei einiger Erfahrung kann das Blatt am Daumen der freien Hand entlang geführt werden.

- Gegen Ende des Sägeschnitts muss sehr vorsichtig gesägt werden (mit wenig Druck), damit das Holz nicht splittert.

# Text boxes

Trennverfahren

spanend                                                         spanlos