# Visual Basic for Applications (VBA) ist eine zu den Microsoft - Office - Programmen gehörende Skriptsprache. Sie wurde aus Visual Basic (VB) abgeleitet.

Visual Basic Editor starten:	Zum Excel Arbeitsblatt wechseln:

| VBA - Befehle zur Steuerung der USB - Schnittstelle |
| --- |
| Befehl | Erklärung |
| OutD | Schaltet die digitalen Ausgänge einzeln an. OutD 3 → Schaltet den digitalen Ausgang 3 an. |
| Out | Wird verwendet, wenn mehrere digitale Ausgänge gleichzeitig angesteuert werden sollen. Die Kanäle werden über 2er - Potenzen angesteuert. Ausgang 1 = 2^0; 2 = 2^1; 3 = 2^2; … Die Summe der 2er - Potenzen ergibt die Steuerzahl. Out 13 → Schaltet die Ausgänge 1, 3 und 4 an. (2^0 + 2^2 + 2^3 = 1 + 4 + 8 = 13) Out 0 → Schaltet alle digitalen Ausgänge aus. Out 255 → Schaltet alle digitalen Ausgänge ein. |
| ClearD | Schaltet die digitalen Ausgänge einzeln aus. ClearD 3 → Schaltet den digitalen Ausgang 3 aus. |
| ClearAllD | Schaltet alle digitalen Ausgänge aus. |
| InpD | Fragt die digitalen Eingänge einzeln ab. Es werden die Werte „True“ (geschlossen) oder „False“ (geöffnet) geliefert. InpD(3) → Fragt ab, ob der Eingang 3 geschlossen (True) oder geöffnet (False) ist. |
| Inp | Liefert eine Zahl (ähnlich wie bei Out). Die Ausgänge 1 bis 5 liefern eine Zahl von 2^0 bis2^4 oder eine Summe aus diesen. Inp → Liefert den Wert 31, wenn alle 5 Eingänge geschlossen sind. (2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31) |
| InpA | Fragt die analogen Eingänge einzeln ab. Es werden Werte zwischen 0 und 255 geliefert. InpA(1) → Fragt den Wert am Eingang 1 ab. |
| Sleep | Unterbricht das Programm für x Millisekunden. Sleep 5000 → Das Programm wird für 5 Sekunden unterbrochen |
| Wait | Fügt man folgende Funktion in sein VBA - Programm ein, ist es möglich für einen bestimmten Zeitraum die Programmausführung anzuhalten, dabei aber weitere Aktionen (Formularbedienung usw.) zuzulassen. Public Function Wait (MilliSekunden As Double) Dim I As Double, Ende As Double Ende = MilliSekunden / 100 Do While I < Ende Sleep 100 DoEvents I = I + 1 Loop End Function Wait 5000 → Das Programm wird für 5 Sekunden angehalten. Dabei sind weitere Aktionen (Formularbedienung) zugelassen. |

| VBA - Befehle (allgemein) |
| --- |
| Befehl | Erklärung |
| DoEvents | Mit DoEvents werden weitere Aktualisierungen zugelassen. Beispiel: Mit einem Button wird eine Endlosschleife gestartet, die mit einem zweiten Button gestoppt werden kann. Normalerweise wäre Excel nach dem Start der Schleife blockiert. |
| Option Explicit | Legt fest, dass alle Variablen definiert / deklariert werden – Zwecks Verhinderung von Fehlern! |
| Dim … As … | Variablen werden mit der Dim - Anweisung definiert / deklariert. Beispiel: Dim a As Integer, b As String (oder kürzer: Dim a%, b$) → Die Variable a wird als Integer (ganze Zahlen zwischen -32768 und 32767) und b als String (Zeichenkette oder Text) deklariert. |
| Const | Legt eine Konstante fest. Konstanten sind read - only "Variablen", die immer dann verwendet werden, wenn eine bestimmte Zahl öfter im Programm vorkommt und man diese an allen Stellen im Programm auf einmal ändern will und nicht an jeder Stelle einzeln. → Const mwst = 19 (Konstante für die Mehrwertsteuer - hier: 19) |
| MsgBox | Eine Meldung wird mit der Message box (MsgBox) am Bildschirm ausgegeben. Sub Textmeldung() var = MsgBox("Technik ist super!", vbOKOnly, "Ergebnis") End Sub var = MsgBox(“Text“, Schaltflächen, “Titel“): Als Text ist die auszugebende Nachricht einzusetzen. Schaltflächen enthält einen Wert, der die gewünschten Schaltflächen des Dialogs (z.B. OK, Abbrechen, …) angibt und Titel ist der Text, der in der Titelleiste des Dialogs erscheinen soll. Die Variable (hier: var) nimmt den Rückgabewert des Dialogs auf, der angibt, welche Schaltfläche des Dialogs angeklickt wurde. |
| Inputbox | Der User wird zu einer Eingabe mit Hilfe der Inputbox aufgefordert. Sub Workbook_Open() Dim x As String Do x = InputBox("Bitte Passwort eingeben: ", "Login") Loop Until x = "test" End Sub Beim Öffnen der Excel - Arbeitsmappe erscheint die Inputbox. Die Eingabe-aufforderung erscheint so lange, bis der Benutzer das "Passwort" erraten hat. |
| VBA - Rechenzeichen |
| Zeichen | Erklärung |
| + | Addition |
| - | Subtraktion |
| * | Multiplikation |
| / | Division |
| ^ | Potenziert mit dem angegebenen Exponenten (2^3 = 8) |
| Mod | Liefert den ganzzahligen Rest bei der Division zweier Zahlen (7 Mod 3 = 1, weil 7 : 3 = 2 mit Rest 1 ist) |
| & | Zusammenfügen von Zeichenketten |
| VBA - Verzweigungen und Schleifen |
| Befehl | Erklärung |
| If Bedingung Then Befehle End If | Sub Workbook_Open() Dim x As String x = Inputbox( "Ihr Name: ", „Frage“) If x = "Hugo" Then msgbox "Hallo Hugo!" End If End Sub |
| If Bedingung Then Befehle Else Befehle End If | Die Anweisungen/Befehle nach Else werden dann ausgeführt, wenn der Vergleich nicht stimmt. (Else = sonst). |
| If Bedingung Then Befehle ElseIf Bedingung Then Befehle Else Befehle End If | Mit einem (oder mehreren) ElseIf kann man mehrere Bedingungen einfügen. Die ElseIf - Überprüfung findet nur dann statt, wenn der vorhergehende IF - Vergleich nicht stimmte. Stimmt nichts von allen Vergleichen, wird der Else - Teil ausgeführt. Private Sub Workbook_Open() Dim x As String x = InputBox("Ihr Name: ", "Frage") If x = "Hugo" Then MsgBox "Hallo Hugo!" ElseIf x = "Hans" Then MsgBox "Hallo Hans!" Else MsgBox "Guten Tag!" End If End Sub |
| While Bedingung Befehle Wend | Die Schleife läuft so lange, wie die Bedingung erfüllt ist. Private Sub CheckBox1_Click() Dim x As Integer ‘x ist eine ganze Zahl Do While CheckBox1 = True ‘Bedingung: Häkchen gesetzt DoEvents ‘Aktualisierungen zulassen x = Inp ‘x = Eingangswert Cells(17, 5) = x ‘Wert wird in Zelle geschrieben Loop End Sub |
| Do Befehle Loop Until Bedingung | Die Schleife wird so lange ausgeführt, bis die Bedingung erfüllt ist. |
| Exit Do | Nur innerhalb einer Do - Loop - Schleife: Bewirkt ein sofortiges Verlassen der Schleife. Funktioniert auch mit For - Schleifen, dann aber Exit For. |
| For Bedingung (…To…) Befehle Next | Die For - Next - Schleife wird mit einer vorher definierten Anzahl an Durchläufen erzeugt (Zählschleife). Sub Lauflicht_Click() For i = 1 To 8 ‘startet eine Schleife mit i von 1 bis 8 OutD i ‘Setzt den digitalen Ausgang Nr. i Sleep 500 ‘wartet eine halbe Sekunde ClearD i ‘und löscht den digitalen Ausgang wieder Next End Sub Ein Klick auf den Button „Lauflicht“ schaltet nacheinander LED 1 – 8 ein. |
| Goto Start ... Start: | Goto springt zu einer im Programm definierten Marke. Eine Marke besteht aus einem Namen und einem Doppelpunkt. |
| VBA - Vergleiche (=, <, >, <=, >=, <>, And, Or, Xor, Not) |
| Diese Vergleichstypen kann man z.B. in If - Anweisungen oder Schleifen - Bedingungen verwenden: |
| If a = b Then ... | Wenn a gleich b ist... |
| If a < b Then ... | Wenn a kleiner wie b ist... |
| If a > b Then ... | Wenn a größer wie b ist ... |
| If a <= b Then ... | Wenn a kleiner oder gleich b ist... |
| If a >= b Then ... | Wenn a größer oder gleich b ist... |
| If a <> b Then ... | Wenn a ungleich wie b ist... |
| If a = b And c = d ... | Nur wahr, wenn a = b und c = d |
| If a = b Or c = d | Nur wahr, wenn a = b oder c = d (oder beides) |
| If a = b Xor c = d | Nur wahr, wenn a = b oder c = d (aber nicht beides) |
| If Not (a = b) Then ... | Nur wahr, wenn a = b nicht stimmt. |
| If ((a = b) And (c = d)) Or (a < d) |
| Alles kann beliebig kombiniert werden. Wichtig: Dann Klammern verwenden ! (Besser zuviel als zuwenig) |
| VBA - Sonstiges |
| Befehl | Erklärung |
| Beep | Erzeugt einen Piepston Private Declare Function Beep Lib "kernel32.dll" (ByVal_ dwFreq As Long, ByVal dwDuration As Long) As Long Sub Tonerzeug() Dim T As Long T = Beep(440, 1000) 'Der erste Wert 440 legt die Frequenz_ in Hertz fest und der zweite Wert 1000 die Dauer des_ Tones in Millisekunden. End Sub |
| GetKeyState | Tastaturabfrage Private Declare Function GetKeyState Lib "user32" (ByVal_ vKey As Long) As Integer Private Sub Lauflicht1_Click() Do While GetKeyState(65) = 0 'Abbruch mit A – Taste_ (ASCII-Code), alternativ GetKeyState(vbKeyA) Out 1 Wait 100 Out 0 Wait 100 Loop End Sub → Solange die Taste “A” nicht gedrückt ist läuft die Schleife. |

…