Festwiderstände:

Funktion:

Widerstände begrenzen den in einem Stromkreis fließenden Strom. Der elektrische Widerstand wird in Ohm, Kiloohm (1000 Ohm) oder Megaohm (1.000.000 Ohm) angegeben.

In den Schaltzeichnungen werden die Werte wie folgt angegeben:

150 Ω	= 150 Ohm

10 KΩ	= 10 Kiloohm

1 MΩ 	= 1 Megaohm

| Farbcode für Kohleschichtwiderstände |
| --- |
| Farbe |  | 1. Ring | 2.Ring | 3. Ring | 4. Ring |
| Schwarz |  | 0 | 0 |  |  |
| Braun |  | 1 | 1 | 0 |  |
| Rot |  | 2 | 2 | 00 | +/- 2% |
| Orange |  | 3 | 3 | 000 |  |
| Gelb |  | 4 | 4 | 0000 |  |
| Grün |  | 5 | 5 | 00000 |  |
| Blau |  | 6 | 6 | 000000 |  |
| Violett |  | 7 | 7 | 0000000 |  |
| Grau |  | 8 | 8 | 00000000 |  |
| Weiß |  | 9 | 9 | 000000000 |  |
| Gold |  | - | - | :10 | +/- 5% |
| Silber |  | - | - | :100 | +/- 10% |
| - |  | - | - | - | +/- 20% |

Schaltzeichen:			Beispiele:

Festwiderstände:

Funktion:

Widerstände begrenzen den in einem Stromkreis fließenden Strom. Der elektrische Widerstand wird in Ohm, Kiloohm (1000 Ohm) oder Megaohm (1.000.000 Ohm) angegeben.

In den Schaltzeichnungen werden die Werte wie folgt angegeben:

150 Ω	= 150 Ohm

10 KΩ	= 10 Kiloohm

1 MΩ 	= 1 Megaohm

| Farbcode für Kohleschichtwiderstände |
| --- |
| Farbe |  | 1. Ring | 2.Ring | 3. Ring | 4. Ring |
| Schwarz |  | 0 | 0 |  |  |
| Braun |  | 1 | 1 | 0 |  |
| Rot |  | 2 | 2 | 00 | +/- 2% |
| Orange |  | 3 | 3 | 000 |  |
| Gelb |  | 4 | 4 | 0000 |  |
| Grün |  | 5 | 5 | 00000 |  |
| Blau |  | 6 | 6 | 000000 |  |
| Violett |  | 7 | 7 | 0000000 |  |
| Grau |  | 8 | 8 | 00000000 |  |
| Weiß |  | 9 | 9 | 000000000 |  |
| Gold |  | - | - | :10 | +/- 5% |
| Silber |  | - | - | :100 | +/- 10% |
| - |  | - | - | - | +/- 20% |

Schaltzeichen:			Beispiele:

Potentiometer (Poti) und Trimmer:

Funktion:

Potentiometer sind einstellbare Widerstände. Der Wert kann durch Drehen des Schleifers von nahezu 0 Ohm bis zum aufgedruckten Wert verändert werden. Zwischen den Anschlüssen 1 und 3 liegt immer der gesamte Widerstandswert. 
Über den Schleifer 2 können, je nach seiner Stellung, Teilwerte des Gesamtwiderstandes abgenommen werden.

|  | ( Schaltzeichen Beispiel ( |  |
| --- | --- | --- |

Heißleiter (NTC):

Funktion:

Der elektrische Wert eines Heißleiters (NTC) verändert sich mit seiner Temperatur. 
Mit steigender Temperatur nimmt der Widerstand eines NTC ab.

|  | ( Schaltzeichen Beispiel ( |  |
| --- | --- | --- |

Fotowiderstand (LDR):	Light Dependent Resistor = lichtabhängiger Widerstand

Funktion:

Der elektrische Wert von Fotowiderständen verändert sich mit der Stärke des auf ihn treffenden Lichtes. Mit steigender Lichtstärke nimmt sein Widerstandswert ab.

|  | ( Schaltzeichen Beispiel ( |  |
| --- | --- | --- |

Potentiometer (Poti) und Trimmer:

Funktion:

Potentiometer sind einstellbare Widerstände. Der Wert kann durch Drehen des Schleifers von nahezu 0 Ohm bis zum aufgedruckten Wert verändert werden. Zwischen den Anschlüssen 1 und 3 liegt immer der gesamte Widerstandswert. 
Über den Schleifer 2 können, je nach seiner Stellung, Teilwerte des Gesamtwiderstandes abgenommen werden.

|  | ( Schaltzeichen Beispiel ( |  |
| --- | --- | --- |

Heißleiter (NTC):

Funktion:

Der elektrische Wert eines Heißleiters (NTC) verändert sich mit seiner Temperatur.

|  | ( Schaltzeichen Beispiel ( |  |
| --- | --- | --- |

Fotowiderstand (LDR):	Light Dependent Resistor = lichtabhängiger Widerstand

Funktion:

Der elektrische Wert von Fotowiderständen verändert sich mit der Stärke des auf ihn treffenden Lichtes.

|  | ( Schaltzeichen Beispiel ( |  |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

1   2   3

1   2   3

Stelle eine Ablesescheibe für Widerstände her – übe an Festwiderständen den Farbcode !

Stelle eine Ablesescheibe für Widerstände her – übe an Festwiderständen den Farbcode !